## Slide 1
第三章 8086微处理器的指令系统
3.1 寻址方式
3.2 8086CPU指令系统

## Slide 2
知识点： . 物理地址和逻辑地址
. 寻址方式
. 指令系统
掌握： . 物理地址与逻辑地址的换算
. 指令寻址方式的确定
. 指令寻址过程的分析，进而确定操作数
. 指令正误的判别
. 指令的功能及其对标志寄存器的影响

## Slide 3
教学目标及基本要求
能分析指令正确与否、能根据已知环节数据分析出指令中的操作数
教学内容、教学方式及学时分配
1、汇编指令格式 （0.5学时）
3、汇编指令寻址方式 （1.5学时）
教学内容的重点和难点
指令中操作数存在方式（重点）
内存寻址的特点和过程（重、难点）
教学组织形式及教学过程中应注意的问题
教授为主、配合学生的互动情况
注重学生操作数寻找过程的掌握，配合实例和课题练习
主要教学参考书目
黄丽雯等编著，微机原理与接口技术，科学出版社
思考题与习题等
习题3.1（1）～（7）
教案一

## Slide 4
3.1 寻址方式
指令：指示计算机执行某种操作的命令
寻址方式：指令中操作数的表示方式。
寻址方式分类：数据寻址方式
程序转移地址寻址方式
I/O地址空间寻址方式
  指令的格式：
  操作码 [目的操作数][,源操作数]
  操作码 —— 指令的功能
  操作数 —— 执行操作过程所要操作的数，如加运算的两个加数。

## Slide 5
在微型计算机中，操作数可能存在的方式：
1）操作数包含在指令中——即指令的操作数场就包含着操作数本身
2）操作数包含在CPU的某一个内部寄存器中—— 这时指令中的操作数场是CPU内部的寄存器
3）操作数在内存的数据区中—— 这时指令中的操作数场包含着此操作数的内存地址
4）操作数在I/O接口中—— 这时指令中的操作数场包含着此操作数的端口地址
例：MOV AX,1
例：MOV AX,BX
例：MOV AX,[1000H]
例： IN AL, 80H

## Slide 6
操作数为存储器操作数时，计算机执行程序时，根据指令给出的寻址方式，计算出操作数的地址，然后从该地址中存取操作数。
根据寻址方式计算而得的地址称为有效地址—EA，也称为段内偏移地址，它与所在段的段基值组合后形成20位的物理地址。

## Slide 7
数据的寻址方式
①立即寻址
②寄存器寻址
③直接寻址
④寄存器间接寻址
⑤基址寻址
⑥变址寻址
⑦基址变址寻址
这几种寻址方式均为存储器寻址

## Slide 8
1. 立即寻址
操作数是立即数，可以是8位的，也可以是16位；
机器指令中，操作数直接放在指令中，紧跟在操作码的后面，与操作码一起放在代码段区域中。
立即寻址主要是用来给寄存器赋初值。
如： MOV AX,1234H ；
MOV AL,80H ；
MOV AH,100 ；
AX=1234H
AL=80H,AH=12H AX=1280H
AL=80H,AH=64H AX=6480H

## Slide 9
2. 寄存器寻址
操作数包含在CPU的内部寄存器中。对16位的操作数，寄存器可以为AX、BX、CX、DX、SI、DI、SP、BP。对8位的操作数，寄存器可以为AH、AL、BH、BL、CH、CL、DH、DL；
机器指令中没有专门的操作数。
设CX=0004H,BX=1234H,AX=3456H
如：INC CX ;
MOV AX,BX ;
CX=0005H
AX=1234H

## Slide 10
概念
1、逻辑地址LA 存储单元的地址用 段基值和段内偏移量 来表示,段基值确定它所在的段位于整个存储空间的位置,偏移量确定它在段内的位置,这种地址表示方式称为逻辑地址,通常表示为段地址:偏移量的形式
如：2000H:1500H
2、有效地址EA 指某内存单元相对于段起始位置的偏移量，也称为偏移地址。程序员在编程时，若要访问内存中的数据，往往给出的是该数据在内存中的有效地址。CPU的总线接口部件BIU中的地址加法器就可根据段寄存器值（即段起始地址）和有效地址计算出内存单元的实际地址，即物理地址。
3、物理地址PA
由CPU的地址总线上的信息表示的地址。如8086CPU的地址线是20根，则内存单元的物理地址就用20位二进制数据来表示，为了书写方便，通常写为16进制形式。
如：56A10H
3. 存储器寻址

## Slide 11
4. 物理地址的形成
8088的内存地址 ：段地址×16 + 段内偏移量。
存放在DS 存放 在 寄存器 BX、BP、SI、DI 中
ES 直接地址 如 [3000H] 中
SS 上述形式的组合 中
允许段超越
EA可以由以下各种情况构成：
• 直接地址 —— 包含在指令中的16位地址偏移量或符号地址。
• 间接地址—— 由CPU内部某个16位寄存器的内容决定，如 BX、BP、SI、DI。
• 基址—— 基址寄存器BX或BP加上指令中包含的8位或16位位移量。
• 变址—— 变址寄存器SI或DI加上指令中包含的8位或16位位移量。
• 基址加变址—— 由一个基址寄存器BX或BP加上一个变址寄存器SI或DI，再加
上指令中包含的8位或16位位移量。
指令的操作数场中规定的地址就是段内偏移量。
这个偏移量可以由几部分组成，组成后的地址称为有效地址 EA。

## Slide 12
1） 直接寻址
操作数的地址的16位偏移地址直接包含在指令中，它与操作码一起在代码段区域中，但操作数一般在数据段区域中，它的地址为数据段寄存器DS加上它的16位地址偏移量。
指令中的16位地址偏移量是低位字节在前，高位字节在后。
这种寻址方法，是以数据段寄存器的地址为基础，可在多达64K字节的范围内寻找操作数。
例： MOV AL,[2000H]
MOV AH, ES:[2000H]
MOV ES:BUFF,DX ; BUFF是预先定义的符号地址

## Slide 13: 内存寻址过程描述
例：MOV AX, [1070H] ;将DS段的1070H和1071H两个
单元的内容取到AX中
若已知DS＝2000H，（21070H）=0A0H，（21071H）=44H，
则问指令执行后， AX＝？
解：1)求EA
EA＝1070H
注意：1)字数据存放格式－－先低后高；
2)表示常数时，若第一个是字母，书写时则在前面加0。
2)求PA PA=DS×16+EA=2000H×16+1070H=21070H
3)取（存）数－－－执行总线周期（注意判断是字还是字节操作）
AX=(21071H_21070H)=44A0H

## Slide 14
2）寄存器间接寻址
操作数在存储器中，但是，操作数的地址的16位偏移量包含在以下四个寄存器SI、DI、BP、BX之一中。这又可分成两种情况：
1、 BX、SI、DI间址时以DS为默认段地址；
例：MOV AX，[SI]
2、BP间址时以SS为默认段地址。
用于一维数组操作。
例 ： MOV AX，[DI] ;
MOV SS:[BX] ，AX ;
EA=DI, PA=DS*10H +EA
EA=BX, PA=SS*10H +EA

## Slide 15: 内存寻址过程描述
例：1. MOV AL，[SI]
2. MOV [BX] ，AX
若已知DS＝2000H，SI=1070H,BX=3100H,AX=3456H
（21070H）=0A0H，（21071H）=44H，
解：1. 1)求EA
EA＝SI=1070H
2)求PA PA=DS×16+EA=2000H×16+1070H=21070H
3)取数（字节）－－－执行总线周期
AL=(21070H)=0A0H
2. 1)求EA
EA＝BX=3100H
2)求PA
PA=DS×16+EA=2000H×16+1070H=21070H
3) 存（字）－－－执行总线周期
(23100H_23101H)=AX=3456H 即：（23100H)=56H,(23101H)=34H

## Slide 16
3）基址/变址寻址
以某一基址寄存器（BX、BP） /变址寄存器（ SI，DI）的内容，再加上给定的8位或16位偏移量，形成操作数 的有效地址。
段地址规则 BX、SI、DI默认段地址为DS；BP默认段地址为SS
可用于一、二维数组操作。
例： MOV CX,[SI+36H] ; EA=SI+36H, PA=DS*10H +EA
MOV 20H[BP],AL ; EA=BP+20H, PA=SS*10H +EA

## Slide 17: 内存寻址过程描述
解：1.1)求EA
EA＝ BX+100H=2000H+100H=2100H
2)求PA
PA=DS×16+EA=1000H×16+2100H=12100H
3)取（字）－－－执行总线周期
AX=(12101H_12100H)=5568H
2. .1)求EA
EA＝ DI+5=1000H+5=1005H
2)求PA
PA=DS×16+EA=1000H×16+1005H=11005H
3) 存（字节）－－－执行总线周期
(11005H)=DH=40H
【例】 1. MOV AX,[BX+100H]
2. MOV [DI+5],DH
设 DS＝1000H，DI=1000H,BX=2000H,DX=4000H
（11005H）=35H，（11006H）=66H，
（12100H）=68H，（12101H）=55H

## Slide 18
4) 基址变址寻址
基址变址寻址即以某一基址寄存器（通常为BX、BP）的内容，加上某 一变址寄存器（通常为SI，DI）的内容，再加上给定的8位或16位偏移量，形成了操作数的有效地址。
段地址规则: 以基址寄存器为准-----BX默认段地址为DS；BP默认段地址为SS
用于一、二维数组操作。
例： MOV AX, 8AH[BX][SI] ;EA=BX+SI+8AH, PA=DS*10H+EA

## Slide 19: 内存寻址过程描述
解：1.1)求EA
EA＝ BP+SI+1000H=0700H+0900H+1000H=2000H
2)求PA
PA=SS×16+EA=2000H×16+2000H=22000H
3)取字－－－执行总线周期
AX=(22001H_22000H)=6635H
2. 1)~2)同上
3) 存字－－－执行总线周期
(22001H_22000H)=BX=4000H, 即（22000H)=00H,(22001H)=40H
【例】1.MOV AX, [BP+SI+1000H] ;将SS段中某字单元的内容取到AX
2.MOV [BP+SI+1000H]，BX ;将BX中的数据送入 SS段中某字单元
问指令执行结果？
设DS＝1000H，SS=2000H,BP=0700H,SI=0900H,BX=4000H
（22000H）=35H，（22001H）=66H，
（12000H）=68H，（12001H）=55H

## Slide 20
数据寻址方式总结:
立即寻址
寄存器寻址
直接寻址
寄存器间接寻址(BX/BP/SI/DI)
存储器寻址 基址寻址(BX/BP)
变址寻址(SI/DI)
基址变址寻址
注意:1.分析寻址过程及结果时，需要注意指令的操作数类型(字/字节);
2.CS/IP不能作为目的操作数;
3.立即寻址方式不能出现在目的操作数的位置上;
4. 双操作数指令中,两个操作数的类型必须一致(字/字节),并且不能
同为内存寻址方式;
5.单操作数指令中若使用内存寻址方式必须指明操作数的类型;

## Slide 21
寄存器寻址
A
直接寻址
B
寄存器间接寻址
C
基址寻址
D
变址寻址
E
基址变址寻址
F
提交
立即寻址
G
指出下列指令中源操作数的寻址方式
1、MOV SI,2000H
单选题
4分

## Slide 22
寄存器寻址
A
直接寻址
B
寄存器间接寻址
C
基址寻址
D
变址寻址
E
基址变址寻址
F
提交
立即寻址
G
指出下列指令中源操作数的寻址方式
2、MOV DI, [2000H]
单选题
4分

## Slide 23
寄存器寻址
A
直接寻址
B
寄存器间接寻址
C
基址寻址
D
变址寻址
E
基址变址寻址
F
提交
立即寻址
G
指出下列指令中源操作数的寻址方式
3、MOV CX, 2000H[SI]
单选题
4分

## Slide 24
寄存器寻址
A
直接寻址
B
寄存器间接寻址
C
基址寻址
D
变址寻址
E
基址变址寻址
F
提交
立即寻址
G
指出下列指令中源操作数的寻址方式
4、ADD AX, [BP＋DI＋５]
单选题
4分

## Slide 25
寄存器寻址
A
直接寻址
B
寄存器间接寻址
C
基址寻址
D
变址寻址
E
基址变址寻址
F
提交
立即寻址
G
指出下列指令中源操作数的寻址方式
5、AND AX, BX
单选题
4分

## Slide 26
寄存器寻址
A
直接寻址
B
寄存器间接寻址
C
基址寻址
D
变址寻址
E
基址变址寻址
F
提交
立即寻址
G
6、MOV AX ，[BP]
单选题
4分

## Slide 27
寄存器寻址
A
直接寻址
B
寄存器间接寻址
C
基址寻址
D
变址寻址
E
基址变址寻址
F
提交
立即寻址
G
指出下列指令中源操作数的寻址方式
7、SUB AX, [BX+5]
单选题
4分

## Slide 28
判断指令是否正确，若错误，指出错误原因
INC [SI] [填空1]
MOV AX,BL [填空2]
MOV 2,AX [填空3]
MOV AX,[DX] [填空4]
MOV AX,[SI+DI] [填空5]
MOV AH,300 [填空6]
MOV [SI],[DI] [填空7]
MOV CS,AX [填空8]
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
此处添加答案解析
错误，操作数的类型不匹配
错误，目的操作数不能是立即数
错误，不能都用变址寄存器
错误，目的操作数不能是CS代码段寄存器
答案解析
填空题
32分

## Slide 29
INC [SI] | 
MOV AX,BL | 
MOV 2,AX | 
MOV AX,[DX] | 
MOV AX,[BX+BP] | 
MOV AX,[SI+DI] | 
MOV AH,300 | 
MOV [SI],[DI] | 
MOV CS,AX | 
例：判断指令是否正确，若错误，指出错误原因
错误，没指明操作数的类型
错误，操作数的类型不匹配
错误，目的操作数不能是立即数
错误，不能用DX作间址寄存器
错误，不能都用基址寄存器
错误，不能都用变址寄存器
错误，超过8位寄存器的范围
错误，不能都为存储器操作数
错误，目的操作数不能是CS代码段寄存器

## Slide 30
1）i） MOV AX,[BP+100H]
ii） MOV [DI+5],DX
设BP=2300H,SS=2000H,DS=1000H,DI=1200H,
DX=3020H, (22400H)=12H,(22401H)=34H
作答
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
2） i）MOV AX,[BP+SI+20H]
ii）MOV [BX+DI],DX
设BP=2200H,SI=100H,SS=2000H,DS=1000H,
BX=0120H,DI=1200H,DX=3020H, (22320H)=12H,(22321H)=34H
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
1）
i）EA1=BP+100H=2400H
PA1=SS×16+EA=22400H
AX=(22400H)=3412H
ii）EA2=DI+5=1205H
PA2=DS×16+EA=11205H
(11205H)=20H
(11206H)=30H
2）
i）EA=BP+SI+20H=2320H
PA=SS*16+EA=22320H
AX=(22320H)=3412H
ii）EA=BX+DI=1320H
PA=DS*16+EA=11320H
(11320H)=20H
(11321H)=30H
答案解析
主观题
40分

## Slide 31
如：MOV AX,[BP+100H]
MOV [DI+5],DX
设BP=2300H,SS=2000H,DS=1000H,DI=1200H,
DX=3020H, (22400H)=12H,(22401H)=34H
EA1=BP+100H=2400H
PA1=SS×16+EA=22400H
AX=(22400H)=3412H
EA2=DI+5=1205H
PA2=DS×16+EA=11205H
(11205H)=20H
(11206H)=30H
课 堂 练 习

## Slide 32
如：MOV AX,[BP+SI+20H]
MOV [BX+DI],DX
设BP=2200H,SI=100H,SS=2000H,DS=1000H,
BX=0120H,DI=1200H,DX=3020H, (22320H)=12H,(22321H)=34H
EA=BP+SI+20H=2320H
PA=SS*16+EA=22320H
AX=(22320H)=3412H
EA=BX+DI=1320H
PA=DS*16+EA=11320H
(11320H)=20H
(11321H)=30H

## Slide 33
教学目标及基本要求
判断指令正确性；掌握指令的特殊用途；掌握基本操作的程序段
教学内容、教学方式及学时分配
一般数据传送类指令（MOV、XCHG）
堆栈操作指令及应用（push、pop） （1h）
取偏移地址指令（LEA）＋换码指令（XLAT)（0.5h）
查表程序的设计方法 （0.5h）
教学内容的重点和难点
数据块的访问方法（重、难点）
堆栈操作的特点（难点）
教学组织形式及教学过程中应注意的问题
教授为主、配合学生的互动情况
注重学生对指令用途的理解和掌握，淡化语法，配合实例和课题练习
主要教学参考书目
黄丽雯等编著，微机原理与接口技术，科学出版社
思考题与习题等
教案二

## Slide 34: 3.2 8086CPU指令系统
指令系统可分为如下几类：
1．数据传送类
2．算术运算类
3．逻辑运算与移位指令
4．字符串处理
5．控制转移指令
6．处理器控制指令

## Slide 35
【任务一】交换两个寄存器（或内存单元）的内容
【任务二】子程序中现场保护和恢复
【任务三】查表。例：已知0~9的平方值，求3的平方
一、数据传送类指令

## Slide 36
1、MOV指令
格式：MOV dst,src （B / W）
功能：dst←src
目的操作数
源操作数
字节，8位
Byte
字，16位
Word
符号的含意：MEM/DATA16/DATA8/REG/SREG/DISP/PORT/COUNT
注意：
源和目的操作数不能同时为存储器；
如： MOV [SI],[DI]
MOV [2345H],[1000H]
(NEW)源和目的操作数不能同时为段寄存器；
如： MOV DS,SS
(NEW)不能直接对段寄存器进行赋值，而必须通过通用寄存器作中介；
如： MOV DS,2000H
不能对段寄存器CS进行赋值；
如： MOV CS,AX
双操作数数据类型必须一致

## Slide 37
【例1】要想完成把[2000H]的内容送到[1000H]中，用
指令下面指令是否正确？如果不正确，应用什么方法？
MOV [1000H],[2000H]
答:MOV [1000H],[2000H]不正确
因为MOV指令中的两个操作数不能同时为存储单元。
可以改为：
MOV AX,[2000H]
MOV [1000H],AX

## Slide 38
【例2】指令MOV DX,3000H 和 MOV DX,[3000H]的区别
区别有三个：
1）源操作数寻址方式不同
MOV DX,3000H对源操作数是立即寻址；
MOV DX,[3000H]对源操作数是直接寻址；
2） 执行结果不同
MOV DX,3000H执行后，DX的值为3000H；
MOV DX,[3000H]执行后，DX的值为DS：3000H和
DS：3001H存储单元里存放的内容。
3）两者的机器代码不同，执行速度不同
前者执行速度快，后者执行速度慢。

## Slide 39
2、PUSH指令
格式： PUSH src ； （W） REG/MEM/SREG
功能： SP←SP-2；(SP+1_SP) ← src
（先修改地址—地址减2，后送数入栈）
备注：堆栈的概念
1. 堆栈是一块特殊的内存区域，遵循“先进后出”的操作原则，期栈顶的生长方向是“向上生长（小地址方向）”。它的段基值放在SS段寄存器里，SP堆栈指针指向堆栈的栈顶；
2. 堆栈操作有入栈和出栈，操作的对象是堆栈指针所指的内存单元的数据。
例：将16位通用寄存器CX的内容压入堆栈，已知
SS=0200H,SP=0008H,CX=12FAH。
执行 PUSH CX 后堆栈变化情况？
解：SP=？
(02006H)=？ (02007H)=？
0006H
0FAH
12H

## Slide 40
3、POP指令
格式： POP dst （W）
功能： dst ← (SP+1_SP)、SP←SP＋2
（先出栈，后修改地址-地址加2）
注意： dst可以是MEM/REG/SREG,不允许为DATA
【例】已知SP=0008H,CX=12FAH,AX=0002H
执行 PUSH CX
POP AX
解：执行后，SP=0008H，AX＝12FAH

## Slide 41
4、XCHG交换指令
格式： XCHG dst,src （B/W） MEM/REG
功能： dst←→src，实现字节/字的交换
注意： 指令系统中唯一一条双操作数均改变的语句
如： XCHG AL,BL ；AL与BL之间的字节交换
XCHG BX,CX ；BX和CX之间的字交换
XCHG [2500H],CX ；CX的内容和2500H和2501H两
单元的内容交换
【例】若AX＝2244H,BX=3423H,
XCHG AX,BX
解：AX＝3423H,BX=2244H
正确指令：MOV AL,[1000H]
XCHG AL,[2000H]
MOV [1000H],AL
【例】判断XCHG [1000H],[2000H]的正确性，如果错误，给出修改方案

## Slide 42
【例3】 交换两寄存器的内容。（PUSH src 、 POP dst）
先修改地址，再压栈
SPsp-2;(sp+1)_(sp)src
XCHG DST,SRC
子程序中现场保护和恢复 reg\mem
先出栈，再修改地址
dst(sp+1)_ (sp); spsp+2
reg\sreg\mem
1） PUSH AX
PUSH BX
POP AX
POP BX
2）XCHG AX，BX
3） MOV CX, AX
MOV AX, BX
MOV BX, CX
PUSHF
PUSH AX
PUSH BX
….
POP BX
POP AX
POPF

## Slide 43
【例4】要求交换数据段偏移地址为2040H,2050H两个字单元的内容
MOV AX,[2040H]
MOV BX,[2050H]
MOV [2040H],BX
MOV [2050H],AX
MOV AX,[2040H]
XCHG AX,[2050H]
MOV [2040H],AX
PUSH [2040H]
PUSH [2050H]
POP [2040H]
POP [2050H]

## Slide 44
【课堂提问】
MOV AX,1234H
MOV BX,5678H
PUSH AX
PUSH BX
POP AX
POP BX
试分析上述程序段的功能？执行结果？
交换寄存器AX，BX的值。
AX=5678H, BX=1234H

## Slide 45
5. XLAT指令（查表指令）
格式： XLAT
功能： AL←(BX+AL)
注意：用XLAT指令前，需将表的首地址存入寄存器BX。

## Slide 46
6、LEA 取有效地址指令
格式：LEA reg,mem
功能：reg←EA,将存储器地址送到一个寄存器。源操作数必须为内存
单元地址，目的操作数必须为一个16位通用寄存器。此指令常
用来使一个寄存器作为地址指针。
【例】已知DS=2000H,SS=1000H,BP=1000H,SI=0100H, (22728H)=3456H,(12728H)=1234H,(11000H)=7890H,(21000H)=5678H
LEA AX,[2728H] ;
MOV AX,2728H ；
MOV AX,[2728H] ；
LEA BX,[BP+SI] ;
LEA SP,[0482H] ;
AX＝2728H
AX＝2728H
AX=3456H
BX=BP+SI=1100H
SP=0482H

## Slide 47
【例5】将查平方表，求3的平方值.
若在内存TAB开始的某区域放有数字0-9的平方值,且其首地址为偏移地址为2000H。
MOV BX, 2000H
MOV AL,3
XLAT
00H
01H
04H
09H
……
51H
2000H
+3
程序段执行后
AL=09H
BX=2000H
TAB
TAB DB 0,1,4,9，…，81
OFFSET TAB

## Slide 48
【例6】区别寻找方式、执行过程与结果
MOV DI，BUFF
LEA DI，BUFF
MOV DI，OFFSET BUFF
7. 地址指针装到DS和指定的寄存器指令LDS
指令格式：LDS REG ,MEM
指令功能：是把2个字的地址指针（一个段地址和一个偏移地址）传送到DS和另一个指定的寄存器中，其中地址指针的后一个字（即段地址）送到DS。
例：设DS=1000H ，（12200H）=00H ，（12201H）=40H ，（12202H）=00H ，（12203H）=30H 。分析LDS DI，[2200H]指令执行结果。
解： EA=2200H
PA=12200H
DI=(12201_12200H)=4000H
DS=(12203H_12202H)=3000H。
LA(32BIT)存放规则：
偏移地址（EA）存放低地址字单元
段地址存放高地址字单元

## Slide 49: 数据传送类指令
分类 | 助记符 | 功能说明
通用数据传送指令 | MOV DST, SRC | DST←SRC
 | PUSH SRC | SP←SP-2, (SP+1_SP)←SRC
 | POP DST | DST←(SP+1_SP), SP←SP+2
 | XCHG OPR1,OPR2 | OPR1←→OPR2
 | XLAT | AL←(BX+AL)
地址目标传送指令 | LEA REG,SRC | REG ←SRC的有效地址
 | LDS REG,SRC | REG←(SRC), DS←(SRC+2)
 | LES REG,SRC | REG←(SRC), ES←(SRC+2)
标志传送指令 | LAHF | AH←FLAG的低8位
 | SAHF | FLAG的低8位←AH
 | PUSHF | SP←SP-2, (SP+1_SP)←FLAG
 | POPF | FLAG←(SP+1_SP), SP←SP+2
I/O指令 | IN AX/AL, PORT | AX/AL ← (PORT)
 | OUT PORT, AX/AL | (PORT) ← AX/AL

## Slide 50
教学目标及基本要求
判断指令正确性；掌握指令的特殊用途；掌握基本操作的程序段
教学内容、教学方式及学时分配
一般加减运算指令（ADD/ADC/INC/SUB/SBB/DEC） （1h）
BCD码的校正指令
比较指令（CMP)及应用 （0.5h）
求补指令（NEG）及应用
乘除法指令
扩展指令 （0.5h）
教学内容的重点和难点
数据的比较方法（重点）
标准位的选择和判断（重点难点）
BCD码的校正方法（难点）
教学组织形式及教学过程中应注意的问题
教授为主、配合学生的互动情况
注重学生对指令用途的理解和掌握，淡化语法，配合实例和课题练习
主要教学参考书目
黄丽雯等编著，微机原理与接口技术，科学出版社
思考题与习题等
习题3.2
教案三

## Slide 51: 二、算术运算指令
【任务一】两个多字节（多精度）数相加
【任务二】求负数的补码
【任务三】求绝对值
【任务四】找出数组中的最大数
【任务五】四则运算

## Slide 52: 汇编语言调试
Debug中状态标志位的符号含义
AF SF CF OF ZF PF
1 AC NG CY OV ZR PE
0 NA PL NC NV NZ PO
Debug中常用命令
-L 加载.exe文件
-U 反汇编
-R 查看或修改寄存器内容
-A 输入汇编指令
-G 运行程序
-D 查看内存片区内容
-E 修改内存单元内容

## Slide 53
(1)加法指令 . ADD dst,src
. ADC dst,src
. INC dst
. DAA
. AAA
(2)减法指令 SUB SBB CMP DEC NEG DAS AAS
(3)乘法指令 . MUL src; . IMUL src
(4)除法指令 . DIV src . IDIV src
. CBW . CWD
被乘数 al ax 被除数 ax dx ax
乘数 bl cx 除数 bl bx
商 al
ax
二进制加法运算
BCD码加法运算调整指令
余数 ah dx
积 ah al dx ax

## Slide 54
加法指令
1、ADD指令
格式：ADD dst, src
功能： dst ←dst+src
注意:
(1)源和目的操作数不能同时为存储单元;
(2)标志寄存器中状态位随运算结果变化
(3)操作数是有符号或无符号数由程序员解释;
2、ADC指令
格式： ADC dst, src
功能： dst ←dst+src＋CF

## Slide 55
例：MOV AX,98ABH
MOV DX,AX
MOV BX,0A8BCH
1) ADD AX,BX
2) ADC DX,BX
执行完以上指令后，
1) AX=_4167H_, BX=__0A8BCH__,
CF=1, SF=0, AF=1, OF=1, ZF=0
2) DX= 4168H
CF=1, SF=0, AF=1, OF=1, ZF=0

## Slide 56
【例8】写出完成无符号数5B68F271H和0AC6D5698H加法操作的程序段
1）2次字加法
MOV AX,0F271H
ADD AX,5698H
MOV BX,5B68H
ADC BX,0AC6DH
分析：加数 被加数都是32位，必须分2次字加法完成或4次字节加法完成；高字或高字节加法进行时需要考虑低字或字节的进位

## Slide 57: 2）4次字节加法
MOV AL, 71H
ADD AL, 98H
MOV AH, 0F2H
ADC AH, 56H
MOV BL, 68H
ADC BL, 6DH
MOV BH, 5BH
ADC BX,0ACH

## Slide 58
3、INC指令
格式：INC dst
功能： dst← dst＋1
注意：单操作数指令；不影响CF标志；
常用于地址指针和加1计数。
【例】已知：AL=0FFH，分析执行下列指令序列后的结果
CLC
INC AL
解： AL=00H
CF=0,SF=0,OF=0,PF=1, ZF=0,AF=0

## Slide 59
【例】AX=2000H,SI=1000H,DS=1000H,SS=2000H,
(21000H)=12FFH,(11000H)=56FFH,指出下列指令 执行后的结果
1）INC AL
2）INC BYTE PTR [SI]
3）INC WORD PTR [SI]
解：1）AL=01H
2) EA=SI=1000H
PA=DS*16+EA=11000H
执行前：(11000H)=0FFH --字节
执行后：(11000H)=00H
(11001H)=56H
3) 执行前：(11000H)=56FFH --字
执行后：(11000H)=00H
(11001H)=57H

## Slide 60
十进制调整指令(了解）
前面提到的所有运算指令都是二进制数的运算指令，怎样得到十进制的运算结果呢？8086/8088提供了一套十进制调整指令。
1）十进制数的表示
BCD码 —— 用二进制编码的十进制数。
压缩 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
非压缩 UUUU0000 UUUU0001 UUUU0010 UUUU1001
0 1 2 9

## Slide 61
2）调整指令 (对OF的影响不确定）
加法： DAA 压缩的BCD码加法十进制调整指令。
(AL的低4位>9或AF=1，则ALAL+06H,AF1;
AL的高4位>9或CF=1，则ALAL+60H,CF1;）
AAA 非压缩的BCD码加法十进制调整指令。
（ AL的低4位>9或AF=1，则ALAL+06H,AF1;
AHAH+01H,ALAL^0FH,CFAF;
例9：MOV AL,85H
ADD AL,96H
DAA
AL= 85H
AL=1BH CF=1 +66H 校正
AL=81H CF=1
思考： 写出完成多字节的BCD码加法运算的程序段 参考例8+例9
如： 123456778+34567892

## Slide 62
减法指令
1、SUB指令
格式：SUB dst, src
功能： dst ←dst-src
注意： dst、src不能同时为存储单元。
标志寄存器中的状态位随运算结果改变。
减法时OF溢出标志位何时为0，何时为1？
当负数减正数时，若结果为正数，OF=1；否则为0.
当正数减负数时，若结果为负数，OF=1；否则为0.
例：CX=4567H,BP=1000H,SS=2000H,(21002H)=1234H,分析执行下列指令后的结果？
SUB [BP+2],CL
解：EA=BP+2=1002H
PA=SS*16+EA=21002H
(21002H)<=(21002H)-CL=34H-67H=0CDH
CF=1,OF=0,SF=1,AF=1,PF=0,ZF=0

## Slide 63
2、SBB指令
格式：SBB dst, src
功能： dst ←dst-src-CF
3、DEC指令
格式：DEC dst
功能： dst← dst-1
注意：单操作数指令；
不影响CF标志；
常用于修改地址指针和减1计数。
例： DEC AL ；将AL的内容减1
SBB BYTE PTR [SI],3456H
例：一个操作数为立即数，另一操作数为内存操作数时，指令书写注意事项

## Slide 64
4、NEG指令
格式：NEG dst
功能： dst ←0－dst，求补码。
标志位随运算结果而变化。
用途：1)求用补码表示的负数的绝对值
【例】已知[-x]补=0FEH，求 x
分析： AL=0-FEH=02H 即：x=2
CF=1,SF=0,ZF=0,OF=0,PF=0,AF=1
2)求负数的补码
【例】求-1的补码
解：MOV AL,0FEH
NEG AL
解：MOV AL,01H
NEG AL
分析： AL=0-01H=0FFH 即：x=FFH
即：【-1】补= FFH

## Slide 65
5、CMP指令
格式：CMP dst，src
功能： dst－src
注意：1)仅用于比较两数的大小关系。执行指令后，两个
操作数的值不变，仅将运算结果反映到标志位上；
2)通常CMP指令后会有一条条件转移指令；
3)若ZF＝1表示两数相等。

## Slide 66
1) 判断带符号数大小的转移指令
JG / JNLE 大于则转移 条件为： OF⊕ S F=0 且 ZF=0
JGE 大于等于则转移 条件为： OF⊕ S F=0 或 ZF=1
JL / JNGE 小于则转移 条件为： OF⊕ SF =1 且 ZF=0
JLE 小于等于则转移 条件为： OF⊕ S F=1 或 ZF=1
2) 判断无符号数大小的转移指令
JA / JNBE 高于则转移 条件为： CF=0 且 ZF=0
JAE/JNB 高于等于则转移 条件为： CF=0 或 ZF=1
JB / JNAE 低于则转移 条件为： CF=1 且 ZF=0
JBE / JNA 低于或等于则转移 条件为： CF=1 或 ZF=1

## Slide 67
【例10-1】比较两个无符号数的大小，并将大数存入AL中。
MOV AL, X
MOV BL, Y
CMP AL,BL ；AL-BL
JAE NEXT ；65-F3
XCHG AL,BL
NEXT: HLT
X
Y
65
F3
02
00
24
E0
05
00
89
D3
08
00
结果
AL=F3

## Slide 68
【例10-2】比较两个带符号数的大小，并将大数存入AL中。
MOV AL, X
MOV BL, Y
CMP AL,BL
JGE NEXT
XCHG AL,BL
NEXT: HLT
X
Y
65
F3
02
00
24
E0
05
00
89
D3
08
00
结果
AL=65

## Slide 69
总结：
1）ADD,ADC,SUB,SBB对6个状态标志SF、ZF、AF、PF、OF、CF都有影响；而INC，DEC对5个标志有影响，但是对CF标志没有影响；
2）OF的置位根据两个操作数的符号及其变化情况来决定，只有下面几种情况会产生溢出：
正数＋正数＝负数（正溢出）
负数＋负数＝正数（负溢出）
正数－负数＝负数（正溢出）
负数－正数＝正数（负溢出）

## Slide 70
乘法指令
1、MUL指令 （无符号数）
格式：MUL src
功能：字节数据：AX←AL×src
字数据: DX_AX← AX×src
注意：src是乘数，被乘数和乘积是隐含的，所有操作
数是无符号数。
2、IMUL指令 （带符号数）
格式：IMUL src

## Slide 71
除法指令
1、DIV指令 （无符号数）
格式：DIV src
功能：字节数据：AL←AX/src的商数
AH←AX/src的余数
字数据: AX←(DX_AX)/src的商数
DX←(DX_AX)/src的余数
注意：src是除数，被除数、商和余数是隐含的，所有
操作数是无符号数。
当除数为0时，会发生商溢出，CPU会进行出错处
理，此时所得得商数和余数不确定。
2、IDIV指令 （带符号数）
格式：IDIV src

## Slide 72
扩展指令
CBW ; ALAX 字节扩展为字
CWD ; AXDX/AX 字扩展为双字
例11：已知AX=8965H,执行下列语句后，AX=?DX=?BX=?
MOV BX,AX
CBW
MOV AX,BX
CWD
AL=65H AX=0065H
DX=FFFFH AX=8965H
AX=8965H
备注：将符号位扩展到高字节/高字

## Slide 73: 四则运算（演示sizeyunsuan.asm）
例：求 z=(g+(w*y-k+78))/k（g、w、y、k均为字 符号数）
MOV AX, w
IMUL y
MOV CX, AX
MOV BX ,DX
MOV AX, k
CWD
SUB CX, AX
SBB BX, DX
ADD CX,78
ADC BX, 0
MOV AX, g
CWD
ADD AX, CX
ADC DX, BX
IDIV k
MOV z, AX
MOV z+2, DX
; g+ (w*y-k+78)
; (g+(w*y-k+78)) /k
; w*y
; w*y-k
; w*y-k+78
例：g=-2，w=6，y=8，k=-5
DX=0000H
AX=0030H
6*8=48=30H
CX=0035H
BX=0000H
6*8 -(-5)=53=35H
CX=0083H
BX=0000H
6*8-(-5) +78 =131=83H
DX=0000H
AX=0081H
-2 +6*8-(-5)+78=129=81H
DX=0004H
AX=FFE7H
(-2+6*8-(-5)+78) /(-5)=129/(-5)
商=-25=-19H
余数：4

## Slide 74
算术运算指令一览表
ADD | 加法
ADC | 带进位的加法
INC | 加1
SUB | 减法
SBB | 带进位的减法
DEC | 减1
NEG | 求补
CMP | 比较
MUL | 无符号数乘法
IMUL | 有符号数乘法
DIV | 无符号数除法
IDIV | 有符号数除法
CBW | 字节扩展为字
CWD | 字扩展为双字

## Slide 75
教学目标及基本要求
判断指令正确性；掌握指令的特殊用途；掌握基本操作的程序段
教学内容、教学方式及学时分配
逻辑运算指令及用途 （1h）
移位指令及用途 （1h）
教学内容的重点和难点
数据按位操作（置1、清0、求反）的方法（重点）
快速乘除法的实现（重点）
教学组织形式及教学过程中应注意的问题
教授为主、配合学生的互动情况
注重学生对指令用途的理解和掌握，淡化语法，配合实例和课题练习
主要教学参考书目
黄丽雯等编著，微机原理与接口技术，科学出版社
思考题与习题等
习题3.6 、3.7
教案四

## Slide 76: 三、逻辑运算与移位指令
【任务一】对寄存器指定位置0/置1/求反
【任务二】测试寄存器指定位为0？1？
【任务三】寄存器清零
【任务四】求16位符号数的绝对值
【任务五】快速乘除法运算，如：求10x

## Slide 77
1. AND指令
【例】屏蔽AL寄存器的低四位。
MOV AL，5AH 0 1 0 1 1 0 1 0
AND AL ，0F0H ∧1 1 1 1 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0
使一立 即 数
的该位为 0 即可
AND通常用于使某些位置0，其它位不变的情况。
格式：AND dst，src
功能：dst←dstΛsrc（两个操作数求与）
注意：1)状态位SF、ZF和PF随运算结果变化，CF←0，OF←0,而AF不确定。
2)dst和src不能同时为存储单元。
(AL=50H, CF=0 , OF=0 ,SF=0,ZF=0,PF=1)

## Slide 78
2. OR指令
使一立 即 数
的该位为 1 即可
OR指令通常用于
将某些位置1
格式： OR dst,src
功能： dst←dstVsrc （两个操作数求或）
注意事项与AND相同
【例】使某数的第4、5位置1。
MOV AL，03H 0 0 0 0 0 0 1 1
OR AL，30H ∨ 0 0 1 1 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 1 1
(AL=33H、SF=0、ZF＝0、PF＝1、CF=0、OF=0 、AF不定）

## Slide 79
3、NOT指令
格式：NOT dst
功能：dst←dst（操作数按位求反）
注意：状态位不随运算结果变化
；指令运行后，AL=0FAH
取反后：
【例】MOV AL,5
NOT AL
0000 0101
1111 1010

## Slide 80
【例】MOV AL,5
XOR AL,7
0000 0101
0000 0111
0000 0010
⊕
指令运行后，AL=02H
异或运算规则：
相同为0，不同为1
用途：
1) XOR指令常用在一些程序的开头，可使某个寄存器清0，以配合初始化的完成；
XOR AX,AX ;对累加器AX的清0
2) 用XOR指令来使指定位求反，而其余位保持不变。
XOR AL,00101110B ；使AL的D5/D3/D2/D1
该XOR指令会使得和0相异或的位保持不变，而和1相异或的位取反。
4、XOR指令
格式： XOR dst,src
功能： dst←dst⊕src

## Slide 81
5、TEST指令
TEST 通常用于检测一些条件是否满足，但又不希望改变原来操作数的情况
该指令后通常带有条件转移指令。
格式：TEST dst,src
功能：dst Λsrc
注意：1）两个操作数不变；
2）状态位SF、ZF和PF随运算结果变化，CF←0，OF←0,而AF不确定。
例：检测AL中的最低位是否为1，若为1则BL=1,否则BL=0。
MOV AL，41H 0 1 0 0 0 0 0 1
TEST AL，01H ∧ 0 0 0 0 0 0 0 1
JNZ NEXT 0 0 0 0 0 0 0 1
MOV BL,0
JMP OVER
NEXT: MOV BL，1
OVER:
（检测AL是奇数吗？）

## Slide 82
① TEST CX，0FFFFH
JZ Next
Next: MOV AX，1
② CMP CX，0
JZ Next
Next：MOV AX,1
例12：检测CX内容是否为 0，为 0 则转移至Next处

## Slide 83
小 结
AND指令对一个数据的指定位清0。
如 AND AL,0FH ;实现将高4位清0。
OR指令常对一个数据的指定位置1。
如 OR AL,02H ;实现对累加器AL的D1位置1。
XOR指令常用在一些程序的开头，使某个寄存器清0，以配合初始化的完成；使指定位求反。
如 XOR AX,AX ;对累加器AX的清0
TEST指令常用来检测指定位是1还是0。
如 TEST AL,01H ;指令执行后通过对ZF的判
断来了解AL寄存器中最低
位的状态是否为1。
ZF＝1，说明结果为0，最低位为0
ZF＝0，说明结果不为0，最低位为1

## Slide 84
SHL
CF D15 D0 0
SHR
0 D15 D0 CF
SAR
D15 D0 CF
移位与循环指令： SHL/SAL/SHR/SAR dst，count
ROL/RCL/ROR/RCR dst ，count
例： SHL DX，1
SHL DX，CL
注意：1）状态位CF、SF、ZF和PF随运算结果变化
2）OF的变化如下：当移位次数为1时，若移位前后dst 的最高位不同，则OF1,否则OF0; 移位次数>1，OF不确定。

## Slide 85
ROL
CF D15 D0
ROR
CF D15 D0
RCL
CF D15 D0
RCR
CF D15 D0

## Slide 86
例: MOV AL,0F3H
MOV CL,3
SHL AL,CL
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
AL移位前：
左移3位
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
移位的方向
移出
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 
AL左移3位后：
0
0
0
指令执行后，AL=98H，CF=1
SHL dst,Count(Left，逻辑左移指令，右边的空位用0补足）

## Slide 87
例：
MOV AL,83H
MOV CL,5
SHR AL,CL
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
AL移位前：
右移5位
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
移位的方向
移出
 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
AL右移5位后：
指令执行后，AL=04H,CF=0
SHR dst,Count(Right，逻辑右移指令，空位用0补足）
0
0
0
0
0

## Slide 88
例：MOV AL,83H
MOV CL,2
SAR AL,CL
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
AL移位前：
算术右移2位
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
移位的方向
移出
 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AL右移5位后：
指令执行后，AL=E0H,CF=1
SAR dst,Count(算术右移指令，空位用符号位填充）
1
1

## Slide 89
例：MOV AL,17H
MOV CL,2
SAR AL,CL
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
AL移位前：
算术右移2位
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
移位的方向
移出
 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
AL右移6位后：
指令执行后，AL=05H,CF=1
SAR dst,Count(算术右移指令，空位用符号位填充）
0
0

## Slide 90
例：MOV AL,97H
MOV CL,2
ROL AL,CL
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
AL移位前：
循环左移2位
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
移位的方向
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 
AL循环左移2位后：
指令执行后，AL=5EH,CF=0
ROL dst,Count(循环左移指令，Rotate Left)
1
0

## Slide 91
例：
MOV AL,95H
MOV CL,2
ROR AL,CL
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
AL移位前：
循环右移2位
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
移位的方向
 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
AL循环右移2位后：
指令执行后，AL=65H,CF=0
ROR dst,Count(循环右移指令，Rotate Right)
0
1

## Slide 92
例：CLC
MOV AL,95H
RCR AL,1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
AL移位前：
循环右移1位
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
移位的方向
 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
AL循环右移1位后：
指令执行后，AL=4AH,CF=1
RCR dst,Count(循环右移指令，Rotate Right)
0
0
CF
1

## Slide 93
例：STC ；CF=1
MOV CL,2
MOV AL,95H
RCL AL,CL
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
AL移位前：
循环右移2位
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
移位的方向
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 
AL循环右移2位后：
指令执行后，AL=57H,CF=0
RCL dst,Count(循环右移指令，Rotate Right)
1
CF
0
1
1

## Slide 94
【例12】分析下列程序的功能及执行结果
MOV AX,0FFFDH
CWD
XOR AX,DX
SUB AX,DX
1）AX最高位为1，视为符号数就是负数
AX=0FFFDH
DX=0FFFFH（AX的符号位扩展）,
AX=0FFFDH=1111 1111 1111 1101B 
AX=0000 0000 0000 0010B=0002H （按位求反）
AX=0002H-0FFFFH=0003H （减-1 相当于+1）
2）设AX=3456H, 则 AX最高位为0，视为符号数就是正数
AX=3456H
DX=0000H（AX的符号位扩展）
AX=3456H=0011 0100 0101 0110B 
AX=0011 0100 0101 0110B =3456H（每位保持不变）
AX=3456H-0000H=3456H
功能：16位带符号数求绝对值
已知：[x]补=0FFFDH
求出：|x|=3
x为 负数
已知：[x]补=3456H
求出：|x|=3456H
x为正数
思考： 用NEG指令怎么实现？
MOV AX,DATA
NEG AX
正确吗？

## Slide 95
【例13】使AX寄存器清零的方法有4种
1) XOR AX,AX
2) MOV AX,0
3) AND AX,0000H
4) SUB AX,AX
【练习】试用指令实现
1）AL寄存器低4位清零
2）BL寄存器低4位置1
3）CL寄存器低4位求反
AND AL,0F0H
OR BL,0FH
XOR CL,0FH

## Slide 96
快速乘除法运算
【例14-1】将 机器数0F0H 除以2
MOV AL，0F0H
SAR AL，1
MOV AL，0F0H
SHR AL，1
1 1 1 1 ,0 0 0 0 F0H= [ -16D]补
1 1 1 1 ,1 0 0 0 F8H= [- 8D]补
即：-16/2=-8 正确
1 1 1 1 ,0 0 0 0 F0H= 240 D
0 1 1 1 ,1 0 0 0 78H = 120 D
即：240/2=120 正确
无符号
带符号
移位指令通常用来做 乘2 或 除2 的操作：
左移一位 操作数×2 ;
右移一位 操作数÷2
• 算术移位指令适用于带符号数的运算。
• 逻辑移位指令适用于无符号数的运算。

## Slide 97
【例14-2】 乘以2
MOV AL，89H
SHL AL，1
MOV AL，0F0H
SHL AL，1
带符号89H乘以2：
带符号F0H 乘以2：
1 0 0 0 ,1 0 0 1 89H= (-77H)= -119D
0 0 0 1 , 0 0 1 0 12H= (12H)= 18D
即：-119*2=18 错误
1 1 1 1, 0 0 0 0 F0H=(-10H) = - 16D
1 1 1 0, 0 0 0 0 E0H=(-20H) = -32D
即：-16*2=-32 正确
带符号数的运算结果的正确与否看溢出位，OF=1 溢出，结果错;
OF=0 不溢出，结果正确。
溢出
无溢出
思考：
如果将机器数视为无符号数，分析结果？
无符号数的运算结果的正确与否看进位位，CF=1 有进位，结果错;
CF=0 无进位，结果正确。
1）89H=137 137*2=274， 但是结果为：12H=18 , CF=1  256+ 18=274
2）F0H=240 240*2=480 结果为：E0H=224,CF=1  256+224=480

## Slide 98
【例3-29】设一个字节数据存放在AL中，试说明下列程序的功能。
完成(AL)Χ10的功能
(AL)Χ10＝ (AL)Χ2+ (AL)Χ8
换成此句的功能？
CBW
适用于
无符号数
或者
符号数
XOR AH,AH
SHL AX,1
MOV BX,AX
MOV CL,2
SHL AX,CL
ADD AX,BX

## Slide 99: 逻辑运算与移位指令一览表

## Slide 100
四、串操作指令（有兴趣的学生自学）

## Slide 101
教学目标及基本要求
判断指令正确性；掌握指令的特殊用途；掌握基本操作的程序段
教学内容、教学方式及学时分配
程序转移指令（1h）
指令综合运用（1h）
教学内容的重点和难点
标志寄存器状态标志位与转移指令之间的关系（重点）
快速乘除法的实现（重点）
教学组织形式及教学过程中应注意的问题
教授为主、配合学生的互动情况
注重学生对指令用途的理解和掌握，淡化语法，配合实例和课题练习
主要教学参考书目
黄丽雯等编著，微机原理与接口技术，科学出版社
思考题与习题等
习题3.5 、3.8
教案五

## Slide 102: 五 程序转移指令 P78表3-6
无条件转移指令
条件转移指令
重复转移指令
【任务一】为分支程序设计打下基础
【任务二】为循环程序设计打下基础

## Slide 103
2、CALL指令（了解）
用于调用一个“过程”（子程序），此时必须由一个保存断点的操作，也就是将CALL指令的下一条指令的段基址CS和偏移地址IP进栈保护，以供返回时使用。
3、RET指令（了解）
用来控制从一个子程序返回到调用该过程的CALL指令之后的那条指令，即返回断点。
4、INT N指令 √
标志寄存器、CS/IP压栈；TF/IF0；
CS(N*4+3、N*4+2） IP(N*4+1、N*4)
1、JMP指令√
指令格式为：JMP 标号
例：JMP START
该指令无条件地将程序转移到指令指定的符号地址，程序在那里继续下去
JMP的段内间接，段间转移学生了解即可

## Slide 104
条件转移指令
条件转移指令根据执行该指令时CPU标志位的状态而决定是否发生控制转移指令。所有的条件转移指令完成的都是短距离相对转移（即在距转移指令的-128～+127范围内转移），如果转移距离超过短距离范围，则必须使用两级跳转。

## Slide 105
CF | JC (CF=1时跳转） JNC (CF=0时跳转）
ZF | JZ (ZF=1时跳转） JNZ (ZF=0时跳转）
OF | JO (OF=1时跳转） JNO (OF=0时跳转）
SF | JS (SF=1时跳转） JNS (SF=0时跳转）
PF | JP (PF=1时跳转） JNP (PF=0时跳转）
根据状态标志位为1或为0转移的指令如下 ：

## Slide 106: 根据无符号数比较结果的跳转
等于 不等于 | JE (Equal) JZ JNE JNZ
大于 大于等于 | JA (Above) JNBE JAE JNB
小于 小于等于 | JB (Below) JNAE JBE JNA

## Slide 107: 根据有符号数比较结果的跳转
等于 不等于 | JE (Equal) JZ JNE JNZ
大于 大于等于 | JG (Greater) JNLE JGE JNL
小于 小于等于 | JL (Less) JNGE JLE JNG
所谓有符号数，就是数用补码表示，最高位为符号位，规定0正1负。若数为负数，其真值为除符号位外的其余位取反加1而得。
如： -5 的8位补码表示为：FBH
注意：程序员在编程时，可按常用的书写习惯来表示数，比如：
MOV AL,-5
机器编译时，会将-5表示成其补码FBH

## Slide 108: P78单条件转移指令的说明
助记符 | 测试条件
JC | 
JNC | 
JZ | 
JNZ | 
CF=1
CF=0
ZF=1
ZF=0

## Slide 109: P78 条件转移指令的说明
助记符 | 测试条件
JO | 
JNO | 
JP/JPE | 
JNP/JPO | 
JS | 
JNS | 
OF=1
OF=0
PF=1
PF=0
SF=1
SF=0

## Slide 110: P78 组合条件转移指令的说明
助记符 | 测试条件
JA/JNBE | 
JBE/JNAE | 
JGE/JNL | 
JL/JNGE | 
JG/JNLE | 
JLE/JNG | 
JCXZ | 
CF=0且ZF=0
SF⊕OF=0或ZF=1
SF⊕OF=1且ZF=0
(SF⊕OF) =0且ZF=0
CF=1或ZF=1
(SF⊕OF)=1或ZF=1
CX=0

## Slide 111
例：测试DL寄存器的最低2位是否为0，若为0则将0送入AL寄存器中，否则将1送入AL寄存器。
TEST DL,03H
JZ ZERO
MOV AL,01H
JMP DONE
ZERO: MOV AL,OOH
DONE: :
:
:

## Slide 112
重复控制指令
1、LOOP指令
格式：LOOP dest
功能：CX←CX-1
CX≠0,转到dest所指的指令
CX=0,顺序执行
注意：不影响标志位;可以看作以下两条指令的组合
DEC CX
JNZ dest
如果在进入LOOP指令时，CX=0，则LOOP指令执行的是最大限度次数65536次的循环。

## Slide 113
2、LOOPE/LOOPZ指令（了解）
等于/结果为0循环
3、LOOPNE/LOOPNZ指令（了解）
不等于/结果不为0循环

## Slide 114: 六 处理器控制指令P82 表3-7
STC
CLC
CMC
STD
CLD
STI
CLI
HLT
NOP

## Slide 115: 课堂练习
【例3.5】 试分析下列程序段完成什么功能：
1） MOV CL，04
SHL DX，CL
MOV BL，AH
SHL AX，CL
SHR BL，CL
OR DL，BL
【解】 完成将DX AX双字数据左移四位/ 双字乘以16

## Slide 116
2） MOV CL, 4
Again: SHL AX, 1
RCL DX, 1
DEC CL
JNZ Again
AX
DX
CF
CF

## Slide 117
【例3.6】 假定AX和BX内容为带符号数，CX和DX内容为无符号数，选用比较指令和条件转移指令实现以下判断。
若DX小于等于CX，则转去执行LOP1。
若BX大于AX，则转去执行LOP2。
若DX的内容等于零，则转去执行LOP3。
【解】（1）CMP DX，CX
JBE LOP1
（2） CMP AX，BX
JL LOP2
（3） CMP DX，0
JZ LOP3

## Slide 118
【例3.7】AX=4444H,BX=5555H
ADD AX，BX
JNO L1
JNC L2
CMP BX，AX
JNC L3
JNO L4
JMP SHORT L5
试分析以上程序段执行完后，转向哪里？
【解】 4444
+ 5555
9999
OF=1 CF=0
故以上程序段执行完后转向L2。

## Slide 119
习题3.2 写出把首地址为DATA1的字数组的第6个字送到DX寄存器的指令。要求用以下几种寻址方式
（1）寄存器间接寻址
（2）基址寻址
解： （1） LEA BX, DATA1+10
MOV DX, [BX]
（2） LEA BX, DATA1
MOV DX, [BX+10]
符号地址 | 内容
DATA1+0 | 12H
+1 | 34H
+2 | 00H
+3 | 20H
…… | ……
+10 | 78H
+11 | 12H
第1个字
第2个字
第6个字
分析i与其对应地址的关系式
(i-1)*2

## Slide 120
习题3.4 如果DATA1为数据段中2000H单元的符号名，其中存放的内容为8877H，试问以下两条指令有什么区别？指令执行后AX 寄存器的内容是什么？
(1) MOV AX, DATA1
(2) LEA AX, DATA1
解： （1） AX=8877H
（2） AX=2000H
符号地址 | EA | 内容
DATA1+0 | 2000H | 77H
+1 |  | 88H
习题3.5 编程求AX累加器和BX寄存器中两个有符号数之差的绝对值，结果放内存DATA1单元中。
解： SUB AX , BX
CMP AX , 0
JGE NEXT
NEG AX
NEXT: MOV DATA1 , AX
HLT
SUB AX,BX
CWD
XOR AX,DX
SUB AX,DX